ООО «Рол-лифт»

129164, г. Москва, ул. Ярославская,                                           тел. 784-2226, ф.682-93-82

дом 8, корп. 1, офис № 23

# ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (ГУСЕНИЧНЫЙ) SHERPA N 902 (Италия)

SHERPA N 902 – новое поколение лестничных подъемников "гусеничный подъемник", созданных на базе инновационных технологий и систем управления. Благодаря своему стильному дизайну, продвинутым производственным технологиям и выверенной точности управления, SHERPA N 902 предоставляет пользователю максимум безопасности и маневренности без приложения каких-либо усилий.

SHERPA N 902 на гусеничном ходу разработан для оказания помощи людям с ограниченными двигательными способностями для подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий, в присутствии сопровождаемого лица. Каркас подъемника представляет собой металлоконструкцию, обработанную электрофорезным процессом. Высокопрочный кожух из пластика термической формовки придает подъемнику стильный обтекаемый вид. Гусеничный подъемник приводиться в движение электроприводом, работающем на аккумуляторных батареях и управляется контроллером плавного запуска и остановки. Кнопки управления и аварийные кнопки находятся на выдвижной рукоятке, которая легко демонтируется для удобства транспортировки и хранения. Зарядное аккумуляторное устройство вмонтировано внутри корпуса подъемника. Уровень зарядки аккумуляторных батарей отражается на панели управления. Гусеничный механизм обеспечивает ход вперед и назад, в то время как пара электро-управляемых колес направляет подъемник в стороны. Универсальная высота гусеничного подъемника позволяет закреплять на нем большое количество разнообразных кресел-колясок.

Технические и функциональные характеристики:

- Вес приводного блока – 46 кг

- Вес выдвижной системы управления – 9 кг

- Общий вес – 55 кг

- Потребляемая мощность во время зарядки – 75 Вт

- Максимальная грузоподъемность – 130 кг

- Максимальная высота ступени (а) - 18 см.

- Максимальная глубина ступени (а х 1.43) - 26 см.

- Минимальная ширина лестницы - 70 см.

- Угол наклона марша - 70% или 35 градусов

- Запас хода с полностью заряженной аккумуляторной батареей (зеленая лампочка индикатора) – 50 этажей

- Резервный запас хода (красная лампочка индикатора состояния аккумуляторной батареи) - 5 этажей

- Скорость перемещения - 5,5 метров/мин.

- Минимальное пространство для маневрирования на площадке под углом 90 град. - 100х100см.

- Минимальное пространство для маневрирования на площадке под углом 180 град. - 100х180см.

- Рабочая температура и температура хранения – от -10 до +50 С

- Работает от привода с нереверсивной передачей с системой плавного запуска

- Маневровые колеса автоматически поднимаются перед началом движения

- Работает от привода с реверсивной передачей с системой плавного запуска

- Автоматическая система торможения в случае аварии или сбоя в системе питания

- Аварийная кнопка для мгновенной остановки всех движущихся механизмов

- Питание 24 вольта постоянного тока, электронный контроль зарядки аккумуляторной батареи

- Бесшумный ход, погашение звуков переключения при запуске и остановке

- Низкий уровень электромагнитных излучений

- Комфортное управление, плавный запуск и остановка, отсутствие вибрации

- Высокий уровень безопасности

- Движущиеся части тщательно защищены от попадания посторонних предметов

- Простота в обслуживании и замене запасных частей за счет легкого доступа в конструкторской схеме

- Современный функциональный дизайн

- Высокое качество изготовления за счет повышенных стандартов приборного управления и технологической сборки.